Техническая спецификация

по лоту №1

Автошина для легковых автомобилей 225/75R16, новая

Бескамерная

Индекс скорости: 170 (R)

Индекс нагрузки: 104 (900 кг.)

Тип протектора: всесезонный, не шипованный

Конструкция: радиальная, пневматическая

Конструкция каркаса и брекера: комбинированная

Наружный диаметр: 744 +/-7

Ширина профиля, мм (не более) 223

Статический радиус:, мм: 336 +/-3

Масса шины, кг (+/-5%): 14,9

Внутреннее давление, соответствующее макс. нагрузке:3,0

Допускаемая ездовая камера: 6,50-16. ТУ 2521-058-00148990

Срок  гарантии: 1 год.

по лоту №2

Автошина для легковых автомобилей 235/65R18, новая

Бескамерная

Конструкция: радиальная, пневматическая.

Рисунок протектора: зимний, шипованный

Срок  гарантии: 1 год.

по лоту №3

Автошина для легковых автомобилей 185/75 R16С, новая

Конструкция: радиальная, пневматическая

Рисунок протектора: всесезонный, не шипованный

Индекс нагрузки: 104/102

Максимальная скорость: N (до 140 км/ч)

Исполнение: бескамерное

Конструкция каркаса и брекера: комбинированная

Наружный диаметр: 684

Ширина профиля: 184

Масса шины, кг, не более: 12,3

Внутреннее давление при максимальной нагрузке, кгс/см2: 4,8

Максимальная нагрузка: 900/850

Допускаемая ездовая камера: 175-16 или 6.95-16

ГОСТ, ТУ: ТУ 2521-010-00148990-99

Срок  гарантии: 1 год.

по лоту №4

Автошина для легковых автомобилей 185/75 R16С, новая

Конструкция: радиальная, пневматическая

Рисунок протектора: зимний, шипованный

Индекс нагрузки: 104/102

Максимальная скорость: R (до 170 км/ч)

Исполнение: бескамерное

Конструкция каркаса и брекера: комбинированная

Наружный диаметр: 684

Ширина профиля: 184

Внутреннее давление при максимальной нагрузке, кгс/см2: 4,8

Максимальная нагрузка: 900/850

ГОСТ, ТУ: ТУ 2521-161-00148990-2010

Срок  гарантии: 1 год.

по лоту №5

Автошина для автобусов, новая

Камерная

Конструкция: радиальная, пневматическая,

размер 240*508

Рисунок протектора:  летний, не шипованный

Диаметр диска: 20

Срок  гарантии: 1 год.

Руководитель потенциального поставщика                                       Ф.И.О.

(лицо им уполномоченное)

Директор Департамента

административно-сервисного обеспечения        _______________ Мухтаров М.К.