Техническая спецификация

по лотам №1-7 закуп костюмов (комплект) летних

Костюм (комплект) летний должен состоять из:

- куртки укороченной серого (стального) цвета,

- брюк зауженного к низу силуэта серого (стального) цвета,

- головного убора серого (стального) цвета и галстука темно-синего цвета.

Костюм (комплект) летний изготавливается в  соответствии с требованиями Приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 февраля 2015 года № 142 "Об утверждении образцов специальной одежды и Правил ее ношения работниками частных охранных организаций, занимающими должность охранника", Галстук в соответствии ГОСТ 28847-90.

Костюм (комплект) летний  должен поставляется по индивидуальному обмеру работников Заказчика.

- Куртка укороченная серого (стального) цвета

Куртка состоит из полочек, спинки, рукавов и воротника.

Куртка закрытая, с центральной бортовой застежкой на разъемную тесьму-молнию «спираль №7» с ветрозащитным клапаном шириной 6 см. Верх и низ клапана застегивается на кнопки размером 14-15мм с изображением логотипа компании, а по центру на контактную ленту (липучку) Велькро.

Низ куртки на притачном поясе, шириной 6 см, с эластичной резинкой по бокам, отстроченной тремя строчками, расстояние между строчками 1,5 см.

# Полочки цельнокроеные, с двумя верхними накладными карманами со встречными  складками и клапанами и двумя нижними прорезными карманами с листочкой. Клапана верхних накладных карманов застегиваются на контактную ленту (липучку) Велькро. Расстояние от края борта до переднего угла верхнего кармана в зависимости от обхвата груди: 7,3 – 9,7 см, допустимые отклонения +0,5 см.

# Размеры верхнего накладного кармана в зависимости от обхвата груди: 13,0 – 15,0 см по длине и 12,3 – 14,3 по ширине кармана; размеры клапана кармана: 12,7 – 14,7 см по длине, ширина постоянная 6 см, допустимые отклонения +0,5 см.

На левой полочке по центру клапана расположены два металлических люверса для вдевания фирменного нагрудного жетона. Над верхними карманами настрочена светоотражающая лента шириной 3 см, основа:  65% polyester, 35 % cotton, цвет серый.

Полочки куртки с подкладкой из хлопчатобумажной ткани от плечевого среза и ниже проймы на 10-15 см. На подкладке полочек расположены два врезных кармана в шве стачивания подкладки и борта полочки, застегивающиеся на петлю и пуговицу под тон костюма.

В швы соединения рукавов с проймой в области плеча втачаны вшивные погоны, застёгивающиеся на кнопки размером 14-15мм с изображением логотипа компании, длина погон 12 см, ширина 5 см. Под проймой рукавов обметаны вентиляционные отверстия по две штуки с двух сторон от шва.

Спинка на кокетке. По нижнему шву кокетки настрочена светоотражающая лента шириной 3 см, основа: 65% polyester, 35 % cotton, цвет серый.

Рукава втачные, двухшовные. На внешней стороне левого рукава на расстоянии 12 см от шва соединения рукава с проймой до верхнего края нарукавного знака настрачивается нарукавный знак (шеврон).

В области локтя настрачиваются трапециевидные усилительные накладки. Ширина накладки в самом широком месте 14 см.

Низ рукава на притачном манжете шириной 6 см, застегивающийся на две петли и форменные пуговицы диаметром 14-15мм и шлицей длиной 7 см.

Воротник втачной, отложной на стойке.

Куртка полностью обработана двойными отделочными строчками.

- Брюки прямые, зауженные к низу силуэта серого (стального) цвета.

Брюки классические, на притачном поясе с застежкой на замок молнию «спираль №4» и пластмассовую пуговицу диаметром 14-15 мм на поясе. Пояс обработан  корсажной лентой с надписью «KMG SECURITY» по всей длине ленты. По верхнему краю брюк, обработанному обтачкой (на поясе) расположены семь двойных шлевок для широкого и узкого ремня длиной 8 и 4,5 см соответственно. Боковые части пояса изготовлены на эластичной резинкой на 4-х игольной специальной машине, цепного стежка, растягивая резину на длину пояса расстояние между строчками 1,0 см.

Передние половинки на подкладке со складочками и боковыми карманами. Центр брюк прошит строчкой (стрелка). На задней правой половинке брюк расположен карман в рамку с фигурным клапаном, застегивающийся на петлю и пуговицу

Низ  брюк обработан швом в подгибку.

Брюки полностью обработаны двойными отделочными строчками.

3. Кепи серого (стального) цвета с логотипом – состоит из козырька, стенки, донышка.

Козырек уплотнен прокладкой, внешний край козырька прострочен двойной отделочной строчкой на 1,5 от края и 0,5 см.

Шов соединения донышка к стенке,  прострочен отделочной строчкой на 0,2 см от края, внешний край отворота на 0,5 см.

Стенки кепи из двух слоев ткани. Высота передней стенки посередине - 6,5 см, высота задней стенки посередине - 8,5 см.

По центру передней части головного убора размещается  кокарда с изображением логотипа компании.

4. Галстук  темно-синего цвета в соответствии с каталогом цветов Pantone 533 С, изготавливается в  соответствии с требованиями ГОСТ 28847-90.

Галстук цельный, состоит из основной части в виде вытянутой трапеции, заканчивающийся острым углом и постоянного узла на галстуке в виде равностороннего треугольника, без перекосов, складок. В концы постоянного узла вставлена эластичная лента с металлическим крючком, петлей и передвижкой для регулировки галстука по шее.

Состав ткани 95 % ПЭ и 5 % ХБ, с льняным полотном для придания устойчивости.

На осевой линии, симметрично, расположен логотип компании на расстоянии от верхней части узелка до центра звезды 8-10 см, диаметром 4 см.

Длина галстука 45 см, ширина окончания галстука 8 см, ширина узла в верхней части 6 см, высота узла 4 см.

Детали галстука должны быть расположены симметрично относительно осевой линии.

Маркировка - товарный ярлык, пришитый на внутренней стороне изделия с указанием изготовителя, наименования изделия, обозначения технических условий, госта, артикула ткани, даты выпуска.

Нагрудный  знак:

знак имеет форму прямоугольника, с кантом по периметру желтого цвета и надписью «КҮЗЕТ», желтого цвета;

цвет поля знака – синий- фирменный;

размер знака – 120х30 мм;

знак расположен на левой полочке выше нагрудного кармана на светоотражающую ленту.

Наспинный   знак:

знак имеет форму прямоугольника, с кантом по периметру желтого цвета и надписью «КҮЗЕТ» желтого цвета;

цвет поля знака – синий- фирменный;

размер знака – 280х80 мм;

знак настрачивается на спинку летней куртки, под светоотражающей лентой, верхний край знака по шву кокетки.

Нагрудные и наспинные знаки изготавливаются методом ткачества на спецоборудовании,  с высокой износоустойчивостью.

Нарукавный знак:

Шеврон состоит из логотипа компании, статусного написания подразделения компании, декоративных и двух сегментных элементов, расположенных на поле фирменного цвета. Размеры шеврона: высота 93 ширина 85 мм.

Шеврон  изготовлен  методом  ткачества с  высокой износоустойчивостью. Цвет:

-  Pantone 533 С, CMYK 90/70/35/25 C 90, M 70,Y35, K25, NTML# 284868, RGB 40/72/104, ORACAL/RAL 050 (0513).

-  Pantone 465 C,  CMYK  0/20/60/20, C 0,M 20, Y 60,K 20, NTML# d2ab67, RGB 210/171/103, ORACAL/RAL 091.

Кнопка металлическая или пуговица фарменная:

Кнопка или пуговица состоит из логотипа компании, статусного написания подразделения компании, декоративных и двух сегментных элементов, расположенных на поле фирменного цвета. Диаметр кнопки или пуговицы: 14-15 мм. Кнопка или пуговица  изготовлена из сплава цветных металлов.

## Кокарда на головной убор

Кокарда состоит из логотипа компании, статусного написания подразделения компании, декоративных и двух сегментных элементов, расположенных на поле фирменного цвета.  Кокарда изготовлена из сплава цветных металлов.

Размер кокарды высота 40мм, ширина 60мм.

Цвет: - Pantone 533 С, CMYK 90/70/35/25 C 90, M 70,Y35, K25, NTML# 284868, RGB 40/72/104, ORACAL/RAL 050 (0513).

-  Pantone 465 C,  CMYK  0/20/60/20, C 0,M 20, Y 60,K 20, NTML# d2ab67, RGB 210/171/103, ORACAL/RAL 091.

Срок поставки в место назначения: в течение 90 рабочих дней  с момента получения предоплаты по Договору.

* Маркировка, упаковка предоставляемого образца костюма (комплекта) зимнего - согласно требований Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» и постановления Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года № 277 «Об утверждении технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению».

* Образец костюма (комплекта) летнего представляется потенциальными поставщиками вместе с заявкой на участие в открытом тендере и возврату не подлежат.

*Образцы  предоставляются размеров  - 50, 52  рост - 4, 5;

* Место поставки образца костюма (комплекта) зимнего: г.Астана, БЦ «Международный финансовый центр», пр. Кабанбай батыра, д.17, блок Е, 5 этаж, 507 каб.

* Образец костюма (комплекта) летнего принимается при обязательном наличии сертификата соответствия ГОСТам/СТРК или Декларации о соответствии Техническому Регламенту Таможенного Союза.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Ткань серого (стального) цвет - Pantone 447 U. одежная смешанная набивная «Рип- Стоп» по ГОСТ 21790-2005, состав 53 х/б, 47 п/э,  воздухопроницаемость не менее 57 дм3/м2с, гигроскопичность не менее 7%, поверхностная плотность 220 г/м2. Разрывная нагрузка ткани по основе – не менее 950 Н, по утку – не менее 700 Н. Изменение размеров после мокрой обработки по основе – не более -3%, по утку – не более -2%. Устойчивость  окраски к стирке, баллы: - изменение первоначальной окраски не менее 4. Устойчивость окраски к поту: - изменение первоначальной окраски не менее 4. Удельное электрическое сопротивление – не более 1012 Ом.

- Нитки армированные швейные (сфера использования- плотные ткани в т.ч. ткани с пропитками, спецодежда (рабочая, военная) верхняя одежда) с разрывной нагрузкой 1818 сН, линейной плотностью 35 текс, растяжением нити 16%, в тон костюма;

- Требования к стежкам, строчкам и швам: по ГОСТ 12807-88, к ниткам по ГОСТ 6309-93.

Для более высокой прочности и эластичности: на куртке шов втачивания рукава в пройму, боковой и нижний шов рукава; на брюках боковой, шаговый шов и шов сидения выполнены строчкой цепного стежка класс100 по ГОСТ 12807-2003, частота строчки в втачном шве по ГОСТ 29122-91.

Руководитель потенциального поставщика                                       Ф.И.О.

(лицо им уполномоченное)

Директор Департамента

административно-сервисного обеспечения              _______________ Мухтаров М.К.